浙江大学医学院附属第四医院零星医用隔帘、窗帘招标文件

第一章 招标公告

根据浙江大学医学院附属第四医院零星医用隔帘、窗帘采购的要求, 对我院零星医用隔帘、窗帘进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。

- 项目编号: ZSHQ-2020W05

- 采购组织类型：分散采购

- 采购方式：院内招标

- 采购内容：医院零星医用隔帘、窗帘。供货期限：一年。

- 采购预算及最高限价：采购预算19.5万元，采购预算即为最高限价。

- 投标单位的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

（2）具有本项目所需货物的供货能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

- 该行业国家规定必备的资质、资格。

- 招标文件发放方式：浙大附属第四医院网站免费下载

- 报名方式：投标单位必须于2020年  月  日17:00之前将单位的组织机构代码证（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）交至义乌市商城大道N1号浙江大学医学院附属第四医院行政楼104后勤办公室，亦0579-89935104电话报名，复印件加盖公章的原件在开标当天补交。

- 投标时间和地点：

投标单位应于2020年  月  日9:00前将投标文件密封交到投标地点。

投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室

- 开标时间和地点：

开标时间：2020年 月 日  上午9:00

开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室

- 联系地址和电话：

地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室

联系人：吴老师

联系电话： 0579-89935104

十二、供货模式

按照医院需求分批次零散供货【*】（该条款务必相应，否则默认放弃）

第二章   招标货物一览表

- 供货范围

本次招标的货物是医院零星医用隔帘、窗帘，要求投标人的投标货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，所采用的原料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求，美观、安全、牢固、耐用。

1.所供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。

2. 供货方式和结算方式：中标人按招标人要求按月按需分批次供货。根据中标单价和实际备货数量按实结算。

货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动透景卷帘 | 100平米 | 提供样品 |
| 2 | 手动隔光卷帘 | 100平米 | 提供样品 |
| 3 | 手动布帘（隔光）（标准病房区） | 500平米 |  |
| 4 | 医用隔帘 | 1000平米 | 提供样品 |
| 6 | 手动拉绳铝百叶 | 200平米 |  |
| 7 | 医用隔帘轨道（弧形） | 100米 |  |
| 8 | 手动布帘轨道（直轨） | 100米 | 提供样品 |
| 9 | 手动布帘（专家公寓） | 2000平米 | 提供样品 |

二、技术要求

| 品名 | 技术要求 | 主要配件或图片 |
| --- | --- | --- |
| 手动隔光卷帘 或 手动透景卷帘 | 拉珠制头： 产品采用流线设计，可顶装、侧装，外形美观、豪华；内置减速装置，减速比1：1.7，省力20％；机构运动更平稳；制头采用金属芯轴、进口琴钢丝弹簧，保证制头寿命长和操作顺畅；制尾采用齿轮拨动压缩弹簧控制制尾芯轴伸缩距离，便于安装；拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构，使结构工作时噪音小，拉珠颜色要求与帘布颜色同色（灰色）；采用进口耐用玻璃加固聚酯的聚合物(PBT)材质，耐磨、耐腐蚀；安装码采用2.0毫米的08F冷轧钢板，保证成品足够的强度和超大的承载力；采用φ4.8*6的豪华拉珠，在操作时手感良好；承重10KG；适用于14m2 以下窗帘 使用寿命大于10000次。 遮光面料： 1、材质：100%涤纶布，帘布颜色灰色，配套的拉珠，制头均需与帘布配色。帘布两侧要求采用高温热切设备裁切，不允许采用美工刀等手工裁切方式，以防止面料毛边。 2、帘布克重：270g/㎡±5%； 3、帘布厚度：0.30mm-0.40mm±5%； 4、幅宽：2.2/3.0m 透景面料： 成分：22%聚脂，78%PVC；帘布厚度：0.68mm±5%；开孔率：3%；帘布重量：450克/㎡±5%；帘布两侧要求采用高温热切设备裁切，不允许采用美工刀等手工裁切方式，以防止面料毛边。 卷管： 高强度铝合金材质；直径≥38mm；卷管壁厚≥1.2mm；内有加强筋，保证铝管的强度使卷管不产生挠度，确保系统平整、经久耐用；抗弯曲能力强，表面须阳极氧化处理；管材外表面带插槽，帘布配合插条，直接插入卷筒表面的凹槽中； 底杆： 高强度铝合金材质，静电喷涂；重量≥0.4KG/M，能够保持面料平整.帘布底端插到下轨内，帘布配合插条，直接插入底杆表面的凹槽中保证底部不起皱. 面料不允许采购订书机或双面胶黏贴插条的方式插入卷管和底杆方式连接卷帘。面料需高温热合插条技术或缝制插条的方式连接卷管。 |  |
| 手动布帘（隔光）（标准病房区） | 1、面料门幅：280CM，面料成分：100%阻燃涤纶纱线编织；不允许采用后阻燃处理的方式；面料需经多次洗涤仍保持阻燃性能；面料克重：不低于250克/㎡；隔光性：隔光率大于80%； 2、面料缩水率：可洗，洗后缩率小于3%；帘布需采用2倍饱和度（1:2打摺）帘布下边刚好拖地；窗帘头用8cm宽的窗帘衬带芯缝制，单勾（固定褶）制作工艺，底边反折10cm；顶部打褶部分两边各留出2.5cm，做T字形褶皱；帘布整体做形状记忆，不损坏、不弄脏窗帘；绑带缝制在窗帘两侧。 3、提供GB/T 17591-2006 B1级标准；不含重金属（汞）；耐水、耐光色牢度3级以上；面料不含甲醛，不含可分解致癌芳香胺染料； 4、无纺布带：高档无纺布带，加厚粘衬，成份为100%涤纶； 5、调节钩：高强度全新优质POM材质调节钩，结实可靠。适合各种材质窗帘纱帘。上下调节挂钩，可起到升降窗帘的作用，可调控窗帘高度0-4厘米； 规格：长度7厘米，多级可调，齿槽调节清晰有力； |  |
| 医用隔帘 | 1、面料成分：100%阻燃涤纶纱线编织；暗条纹表面，不允许采用后阻燃处理的方式；面料需经多次洗涤仍保持阻燃性能；面料克重：不低于260g/平方米；面料门幅：2.8m；多次洗涤后隔帘布网不断裂脱落；具有抗菌抗虫蛀功能；面料要求有遮像功能（不能通透） 2、面料缩水率：可洗，洗后缩率小于3%；帘布需采用1.5倍饱和度（1:1.5打摺）帘布离地20cm；窗帘头用8cm宽的窗帘衬带芯缝制，单勾（固定褶）制作工艺，底边反折10cm；顶部打褶部分两边各留出2.5cm，做T字形褶皱；帘布整体做形状记忆，不损坏、不弄脏窗帘；绑带缝制在窗帘两侧。 3、提供GB/T 17591-2006 B1级标准；不含重金属（汞）；耐水、耐光色牢度3级以上；面料不含甲醛，不含可分解致癌芳香胺染料； 4、无纺布带：高档无纺布带，加厚粘衬，成份为100%涤纶； 5、调节钩：高强度全新优质POM材质调节钩，结实可靠。适合各种材质窗帘纱帘。上下调节挂钩，可起到升降窗帘的作用，可调控窗帘高度0-4厘米； 规格：长度7厘米，多级可调，齿槽调节清晰有力； |  |
| 手动拉绳铝百叶 | 百叶帘片规格为25mm，帘片厚度约0.21mm； 主要成分：Al Mg 3.5铝锰镁合金； 铝合金等级：ENAW-3004,屈服(抗弯)强度285 ～ 330N/mm2，韧度-H19； 帘片在闭合状态梯绳部分不出现孔状，要求“隐孔”处理。 上梁用0.5mm冷轧钢板轧制而成，并经退火处理，表面通过烤漆处理，表面均有透明塑膜保护油漆。专用底槽及传动轴采用铝合金材料拉制而成，铝合金材料符合国际铝业协会制定的化学指标，并符合GB/T5237-93，表面处理厚度9 um±1um。提升带原料为高密度多聚酯纤维，高强度，伸展性几乎为零，保证使用十万次以上。上梁、底槽、铝片及配件颜色可以完全配色。 |  |
| 手动布帘轨道（直轨） | 轨道需采用高强度6063－T5电泳铝合金型材，轨道壁厚＞1.0mm，使用耐磨尼龙的360度旋转式滑轮，单个安全负荷为1.5KG，每米承重不小于10 KG，维氏硬度不低于9～12HW，喷涂膜厚≥40um，滑轮采用POM聚甲醛硬滑材料，保证滑轮在轨道表面运行静音顺畅，采用1.2MM钢板制触动式安装码。轨道与天花固定件隐藏式安装。配件吊轮为原生树脂，承重不小于16 KG。 采用：格宁斯、东装、创明、名成、立川、博开等同等档次或以上品牌，投标时如非原厂商需提供轨道原厂商针对本项目授权书，及详细的轨道厂商的介绍资料。 |  |
| 医用隔帘轨道（弧形） | 轨道需要预弯，为U型轨道，轨道需采用高强度6063－T5电泳铝合金型材，轨道壁厚＞1.0mm，使用耐磨尼龙的360度旋转式滑轮，单个安全负荷为1.5KG，每米承重不小于10 KG，维氏硬度不低于9～12HW，喷涂膜厚≥40um，滑轮采用POM聚甲醛硬滑材料，保证滑轮在轨道表面运行静音顺畅，采用1.2MM钢板制触动式安装码。轨道与天花固定件隐藏式安装。配件吊轮为原生树脂，承重不小于16 KG。 采用：格宁斯、东装、创明、名成、立川、博开等同等档次或以上品牌，投标时如非原厂商需提供轨道原厂商针对本项目授权书，及详细的轨道厂商的介绍资料。 |  |
| 手动布帘（专家公寓） | 1、面料门幅：280CM，面料成分：100%涤纶纱线编织；不低于20克/㎡；隔光性：隔光率大于70%；花色需按照业主要求。 2、面料缩水率：可洗，洗后缩率小于3%；帘布需采用2倍饱和度（1:2打摺）帘布下边离地2cm；窗帘头用8cm宽的窗帘衬带芯缝制，采用窗帘金属扣（内径4cm）制作工艺，底边反折10cm；绑带缝制在窗帘两侧。 3、提供GB/T 17591-2006 B1级标准；不含重金属（汞）；耐水、耐光色牢度3级以上；面料不含甲醛，不含可分解致癌芳香胺染料； 4、无纺布带：高档无纺布带，加厚粘衬，成份为100%涤纶； |  |

备注：

1、所供货物需符合国家技术规范和质量标准、通过国家有关部门检测的环保节能合格产品，未曾开箱使用，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，货物安装调试完毕后，能在其功能范围内安全、稳定的运行。

2、中标单位需提供主要用材的厂家提供的针对本项目的货物出厂证明原件，包括卷帘、轨道等项目。

3、以上布帘和医用隔帘提供的检测报告必须和投标样品及中标供货后的实物一致。不允许采用替代性面料的检测报告。

三、主要用材要求

（1）手动透景卷帘：采用“亨特”、“创明”、“博开”或同档次及以上的品牌。

（2）手动隔光卷帘：采用“亨特”、“创明”、“博开”或同档次及以上的品牌。

（3）医用隔帘：采用“卡迪克”、“上海慧綾”、“杭州朗月”或同档次及以上的品牌。

（4）手动布帘（隔光）：采用“金雅特”、“卡迪克”或同档次及以上的品牌。

（5）手动拉绳铝百叶：采用“创明”、“亨特”、“博开”或同档次及以上的品牌。

（6）手动布帘轨道（直型）：采用“创明”、“上海三进”、“立川”或同档次及以上的品牌。

（7）医用隔帘轨道（弧形）：采用“创明”、“上海三进”、“立川”或同档次及以上的品牌。

（8）除招标文件中要求外，中标方在日后生产过程中使用主要用材前须通知需方，需方将对主要用材组织人员到现场进行抽样，若发现主要用材与事先约定的不符，中标方需无条件立即更换符合需方要求的用材，若不愿更换，需方有权中止合同，由此造成的损失由中标方负责。同时中标方必须提供以上指定主要用材的厂家供货证明原件，需方有权送相关用材至第三方权威检测机构进行相关检测，检测费用由中标方负责。

四、加工规格要求

布帘

（1）2倍饱和度（打摺1：2）；窗帘下底边缘需离地5cm；

（2）窗帘头用8cm宽的窗帘衬带芯缝制，单勾（固定褶）制作工艺；

（3）底边平直，底边反折10 cm，轻薄布料底边内加铅线；

（4）顶部打褶部分两边各留出2.5cm，做T字形褶皱；

（5）缝纫线与布料颜色相同或相近；

（7）拼接处不扭斜，拼缝锁五线；

（8）窗帘整体做形状记忆加工，不损坏和不弄脏窗帘。

（9）绑带缝制在窗帘上面。

隔帘

（1）材料、安装尺寸、安装方法风格统一，按招标人要求安装。

（2）1.5倍的饱和度（1:1.5打褶）， 医用隔帘离地20cm；

（3）窗帘轨道采用滑轨形式、吊装支座间距不大于1m；

（4）宽布带和窗帘之间需用工程线缝纫；

（5）配色线与隔帘颜色相同或相近；

（6）拼接处不扭斜；

（7）绑带缝制在窗帘上面。

卷帘

（1）面料与卷管的连接：面料上部焊接后直接插入卷筒表面的插槽中。

（2）面料与底槽的连接：面料下部焊接后直接插入下梁的插槽中。

（3）面料变：对织物面料裁切口进行热刀切割，使面料边缘整齐平整，杜绝了毛细纤维的散出，不产生毛边。

（4）面料额外围绕卷筒缠绕≥200mm的长度，保证面料与卷管的连接牢度。外表色泽均匀、靓丽美观，面料切割：不得出现毛边现象。

五、招标货物及其他要求

1、环保要求

产品必须符合有害物质限量国家标准相关要求。需方将组织权威检测部门对交付的产品进行相关检测，若达不到环保等要求的，需方有权退回不合格产品，由此造成的损失由供方负责。

产品的生产和安装必须由中标方负责实施，需方将不定期对中标方的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现中标方有违背合同的情况，将立即中止合同，由此造成的损失由中标方负责。

2、其他要求

1、中标单位需提供产品有效的货物生产和质量检验合格证明资料。

2、检验：招标人有权在货物的生产加工期到工厂查看原料、加工工艺和货物实样，但这不免除中标单位按合同履行义务的责任。

3、成品保护：在货物验收合格交付招标人前的成品保护工作的责任在中标单位。

4、货物的颜色、花纹样式在生产前均需经采购人确认，方可进入生产。

5、中标人需制作样品到现场安装调试直至院方确认满意后，方可组织批量生产。

6、“供货范围”中各种货物的尺寸和数量是根据建筑图纸测量得出，实际货物的尺寸和数量须由中标单位到工地现场测量，单价乘以数量按实结算。因设计与工程因素引起实际施工中发生产品设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物的延米单价同口径进行计算。

7、本招标文件中所列的品牌及型号，均是采购人认为较适合本项目的产品，供投标人在编制投标文件时参考，投标人应予积极响应。投标人如选择其他品牌型号的产品进行投标时，其提供的产品应为不低于推荐产品技术性能或档次的产品。

8、货物安装完成后，由采购单位委托第三方权威检测机构对现场货物进行实样抽检，中标人需保证抽检合格，检测费用由中标人承担。

六、验收及质保期：

1、验收

1） 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需及时组织初步验收。

2） 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3） 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4） 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5 ）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

2、质保期

中标方须对合同中规定的货物提供 验收合格次日起厂家质保不少于一年。在此期间，除不可抗力因素，因货物制造质量不良或非人为因素而产生损坏或不能正常使用，供方应免费提供更换和维修。非人为因素是指没有超出谈判文件和国家规定的技术指标的行为。

七、售后服务

1、在浙江省内设有服务网点，质保期内须提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。

对用户的服务通知，如果是出现质量问题，维修人员须在接到维修电话后，1小时内响应，6小时内处理完毕，不得影响用户的正常工作业务。

2、卖方须对合同中规定的提供验收合格次日起厂家质保不少于五年。在此期间，除不可抗力因素，因货物制造质量不良或非人为因素而产生损坏或不能正常使用，卖方应免费提供常规更换和维修。非人为因素是指没有超出招标文件和国家规定的技术指标的行为。质保期内，中标方应提供定期检查及维护保养。

质保期内，如设备非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天则质保期重新计算。

3、在质保期内的工作应包括常规检查、调整和润滑等。具体的服务内容须在投标时说明。

4、在质保期满时，卖方工程师和买方代表对设备进行全面检查，如得到买方认可，双方签订质保期满合格证书。

5、质保期内卖方须自行付费，负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

八、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市人民政府关于进一步完善政府采购工作的若干规定》（义政发【2012】72号）要求，组织验收。

第三章   投标文件要求

一、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

二、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标不得含商务报价。

- 技术标：

应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

- 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（复印件加盖公章）；

- 法人资格证明或法人代表授权书；

3）法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

4）医用隔帘、窗帘的环保及防火检测报告；

5）对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；

6）产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；

7）售前、售后服务内容和服务承诺。

8）若有技术偏离，详细列明技术偏离部分；

9）投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

10）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；

11）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；

12）提供各类窗帘、五金件及其他零配件的样材小样

（2）商务标：

1）投标函（附件一）

2）报价一览表（见 附件四）

3) 投标报价明细表（见 附件五）

第四章   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。

一、评审办法

评标采用综合评分法，评标委员会从投标报价、投标人的综合实力、信誉、业绩、售后服务、产品构成、技术性能、质量等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的资信商务方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的技术方面在分值范围内进行独立打分。

每个投标人最终得分=商务报价分+技术分

评标委员会推荐得分最高的投标人为第一中标候选人、得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同，则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人；如果投标报价也相同，则抽签决定），并编写评标报告

- 技术评审（总分40分）

由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。投标人的最终技术部分的得分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

| 评分内容 | 评分办法 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技 术 分 （40分） | 投标人情况 | 根据投标人企业规模(注册资金）、成立的年限、产品品牌所获得的荣誉及知名度综合给分。 | 0～4分 |
|  | 投标人业绩情况 | 投标人自2017年1月1日至投标截止日有省、市级医院提供同类产品业绩的（提供合同复印件，含合同签订日期），每个得2分，满分6分 | 0～6分 |
|  | 生产企业质量认证体系、环境管理体系认证情况 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得2分，满分6分 | 0～6分 |
|  | 产品、材料的检测报告 | 提供布帘和医用隔帘招标文件要求的相关检测报告，每个得2份，满分6。分不提供的或提供不符合要求的不得分。提供复印件，原件备查 | 0～6分 |
|  | 投标人生产能力及针对本项目人员配置 | 项目实施及运行维护情况：拟担任本项目负责人具有类似项目建设经验，具有调动投标人各项资源能力；安排参与项目的专业人员素质（包括相应的认证资格）、技术能力、专业分布、经验等情况；项目实施人员数量是否充足，配置是否合理；是否具有类似项目运行维护的实施经验；相关人员社保缴纳情况：被评为优的得5-4.1分，良的得4-3.1分，一般的得分3-1分，被评为差的得0分。 | 0～5分 |
|  | 售后服务与承诺 | 1、 评标委员会根据投标人提供的资料从供货周期、调试周期、设计实力等方面对投标产品评分；（0-4分） 2、评标委员会根据投标人提供的资料从售后服务承诺、质保期限及维保费用等方面对投标产品评分；（0-4分） | 0～8分 |
|  | 样品 | 根据所提供的手动遮光卷帘、手动透景卷帘、布帘（专家公寓）、医用隔帘、轨道样品的符合性、工艺水平、制作水平、感官等，横向比较打分；每个样品2分，符合技术要求且工艺优良的每个样品得2分；基本符合要求的样品得0.5--1分，完全不符合要求得0分； | 0～5分 |
| *备注：本次招标需提供的检测报告必须与投标样品的材质和花色保持一致，不允许替代性的检测报告，需是针对本次投标的产品。本次提供的合同业绩证明等其他原件资料必须提供原件查看，如不按此要求，可能会被评标委员会视为无效而不得分，并追究提供虚假材料的法律责任。 |

- 商务评审（总分60分）

评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为60分。

商务得分=（评标基准价/投标报价）×60%×100，保留小数2位

商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

3、投标人的综合得分为以上两部分评分的总和。

4.评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中，由得分从高到低推荐前二名为中标候选人。得分相同时，投标价低者优先。若第一中标候选人在中标后30天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计制作的，采购人有权与其解除合同并与第二中标候选人签订采购合同。

附件一                 封面格式1

项目

投标文件

（技术文件）

采购项目编号：

投标人（公章）：

投标人法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

附件二                 封面格式2

项目

投标文件

（商务文件）

采购项目编号：

投标人（公章）：

投标人法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

附件三：                 投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本      份；

2、商务标，正本一份，副本      份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） __   _， 即 ___  ____（大写）。（企业成本价为         元）

2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

投标人名称：_____________ （公章）      全权代表签字： ____________

投标人代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日

附件四：

# 法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属第四医院：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）(编号：            )招标采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自     年   月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字)：

# 签发日期：   年  月   日

# 附件五、报价一览表

报价一览表

招标编号：     投标人名称：                    单位：元

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 批 |  |
| 2 | 合计金额大写： ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日

附件六、 投标报价明细表格式：

投标报价明细表

标项：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动透景卷帘 |  |  | 100 | 平米 |  |  |  |
| 2 | 手动隔光卷帘 |  |  | 100 | 平米 |  |  |  |
| 3 | 手动布帘（隔光）（标准病房区） |  |  | 500 | 平米 |  |  |  |
| 4 | 医用隔帘 |  |  | 1000 | 平米 |  |  |  |
| 5 | 手动拉绳铝百叶 |  |  | 200 | 平米 |  |  |  |
| 6 | 医用隔帘轨道（弧形） |  |  | 100 | 米 |  |  |  |
| 7 | 手动布帘轨道（直轨） |  |  | 100 | 米 |  |  |  |
| 8 | 手动布帘（专家公寓） |  |  | 2000 | 平米 |  |  |  |
|  | 合计：大写： 小写： |

注：按供货清单内容填写此表并报价，包括有关本项目实施所需的货物费、运杂费、吊装费、安装调试费、培训费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。

投标人（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

日期：

附件七、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

项目名称：浙江大学医学院附属第四医院零星医用隔帘、窗帘

招标编号：ZSHQ-2020W05

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日期：

附件八、 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：浙江大学医学院附属第四医院零星医用隔帘、窗帘

招标编号： ZSHQ-2020W05

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日期：

# Text boxes

正（副）本

正（副）本